Технические требования

1- Информационные материалы в виде баннеров должны быть изготовлены на литом виниловом полотне плотностью не менее 450 г/м2.

2-   Размер печатного поля информационных материалов должен составлять 5 000 мм х 5 000 мм, поля по периметру – не менее 10 см.

Разрешение печати – 360 dpi (точек на дюйм).

Разрешение макета – 72 dpi (точек на дюйм).

Используемые для печати краски – сольвенто-содержащие.